## Slide 1
UVOD U GRAĐEVINARSTVO
Snežana Anđušić dipl.ing.arh.
Sudski veštak,
Lic.procen.nepokretnosti
XVII časova
STRUČNA OBUKA ZA PROCENITELJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
II DEO

## Slide 2: 2.PREGLED TEHNOLOGIJE GRAĐEVINARSTVA
2.1. VRSTE RADOVA
2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVIU GRAĐEVIMNARSTVU
2.3. TEHNOLOGIJA ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSVU
2.4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI ODOBRENI ZA POTREBU
2.5. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE U OBJEKTIMA
2.6. NEDOSTACI OBJEKTA KOJI SU POSLEDICA GREŠKE U PROJEKTOVANJU ILI GRAĐENJU POTKOPAVANJA I ŠTETE NASTALE U EKSPLOATCIJI
2.7. HABANJE OBJEKTA USLED DEJSTAV TEHNIČKIH ČINILACA _TMETODI PROCENE
2.8. HABANJE USLED UPOTREBE, HABANJE USLED DEJSTAV ČINILACA
IZ PRIRODNOG OKRUŽENJA
2.9. ZAŠTITA OD POŽARA ,ZAŠTITA VEZANA ZA ELEKTRIČNE I GASNE INSTALACIJE
2.10. SNADBEVANJE VODOM ,EKOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE I HIGIJENA
2.11. SERTIFIKAT O ODRŽIVOSTI I ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

## Slide 3: 2.1. VRSTE RADOVA
NIZ POSTUPAKA KOJI SE VEZUJU ZA IZVOĐENJE OBJEKTA:
PREDHODNI I PRIPREMNI RADOVI
GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI
INSTALATERSKI I ZAVRŠNI RADOVI
POPRAVKE
TIPOVI OBJEKTA :
VISOKOGRADNJA
NISKOGRADNJA
HIDROGRADNJA

## Slide 4: 2.1.VRSTE RADOVA
PREDHODNI I PRIPREMNI RADOVI
FORMIRANJE GRADILIŠTA (OBELEŽAVANJE ,MEHANIZACIJA, TRANSPORT DO GRADILIŠTA,IZGRADNJA PRILAZNIH PUTEVA ,IZGRADNJA POM. OBJEKTA, ZA RAD I SMEŠTAJ , ISPITNI POLIGONI, METEOROLOŠKI PUNKTOVI-MERNE STANICE, VODOSNADBEVANJE , KANALIZACIJA KOLEKTORI, DALEKOVODI ZA EL.ENERGIJU ILI NAPAJANJE, BEZBEĐENJE GRAD. PPZ SISTEMIMA, POSTAVLJNAJE OGRADE GRADILIŠTA, REGULISANJE PODZEMNIH VODA –SNIŽENJE NIVOA, IZMEŠTANJE INSTALACIJA ..
RAŠČIŠĆAVANJE TERENA, RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKTA (ELABORAT)
NASIPANJE ILI ZAMENA TLA

## Slide 5: 2.1. VRSTE RADOVA
GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
BETONSKI
ZIDARSKI
MONTAŽERSKI (PREFABRIKOVANI, BETONSKI , ČELIČNE KONST., DRVENE KONT.)

## Slide 6: 2.1. VRSTE RADOVA
INSTALATERSKI RADOVI
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE
TERMO-TEHNIČKE INSTALACIJE
MAŠINSKE INSTALACIJE
PROCESNE INSTALACIJE

## Slide 7: 2.1. VRSTE RADOVA
ZANATSKI I ZAVRŠNI RADOVI
• teracerski radovi
• fasaderski radovi
• kamenorezački radovi
• gipsarski radovi
• keramičarski radovi
• molerski radovi
• farbarski radovi
• tapetarski radovi
• podopolagački radovi
• parketarski radovi
• izolaterski radovi
• stolarski radovi
• bravarski radovi
• limarski radovi
• roletnarski radovi
• staklorezački radovi
• radovi na antikorozivnoj zaštiti
• montažerski (zidovi ,plafoni)
• specijalni radovi…

## Slide 8: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
ZGRADA je objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr.
NOSEĆI ELEMENTI – Konstruktivno definišu objekat te prihvataju i prenose sve ili samo pojedine vrste opterećenja, dajući objektu potrebnu nosivost, stabilnost i otpornost.
NENOSEĆI ELEMENTI - Služe kao ispuna i forma objekta između nosećih elemenata, uglavnom ne prenose i ne prihvataju opterećenja (pregrade, obrade, pokrivači, izolatori, otvori i dr.).
INSTALACIJE, OPREMA I UREĐAJI - Opslužuju objekat, odnosno korisnike zgrade.

## Slide 9: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
OSNOVNI ELEMENTI KONSTRUKCIJE ZGRADA 1.1. ZID

## Slide 10: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
OSNOVNI ELEMENTI KONSTRUKCIJE ZGRADA 1.1. ZID
Definicija : Zid je vertikalni element zgrade koji ima dve dimenzije bitno izraženije od treće, odnosno dužina i visina su mnogo veće od debljine. Zid nije nužno noseći u konstrukciji.
Funkcija : Zidovi u zgradi nose, pregrađuju, zatvaraju prostor i štite zgradu od spoljašnjih uticaja (temperaturnih promena, vetra, vlage, buke, pritiska zemlje, vatre). U masivnim sistemima prvashodno služe kao vertikalni noseći elementi, na koje se oslanjaju krovovi i tavanice, i koji prenose opterećenja na temelje. Noseći zid je površinski nosač koji prima i prenosi vertikalna aksijalna opterećenja te momente i smicanja u svojoj ravni.

## Slide 11: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
OSNOVNI ELEMENTI KONSTRUKCIJE ZGRADA 1.1. ZID
PODELE
PO POLOŽAJU U ZGRADI: spoljni, unutrašnji, temeljni, podrumski, poprečni, podužni, stepenišni, kalkanski (zabatni, čeoni) itd.
PO NAČINU GRADNJE: zidani, montažni, liveni, slojeviti (sendvič), zavese (viseći) itd.
PO KONSTRUKTIVNIM SVOJSTVIMA: noseći, nenoseći, za ukrućenje, potporni itd.

## Slide 12: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
OSNOVNI ELEMENTI KONSTRUKCIJE ZGRADA 1.2. STUB

## Slide 13: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
1.2. STUB
DEFINICIJA: Stub je vitki vertikalni (ili kosi) element konstrukcije kome je jedna dimenzija, visina izrazito veća od drugih dveju, širine i dužine. Širina i dužina čine poprečni presek stuba koji može biti kvadrat, pravougaonik, krug ili razuđena geometrijska slika.
FUNKCIJA: Stub prima i prenosi opterećenja. Zavisno i od opterećenja može biti zglobno oslonjen na tavanice (prenosi samo aksijalna opterećenja) ili, znatno ređe, uklješten obostrano, sa jednim zglobom ili konzolni. Uklještenja kod stubova se, najčešće, konstruktivno tretitaju samo za horizontalna i dinamička opterećenja.

## Slide 14: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
1.3. GREDA
DEFINICIJA: Greda je horizontalni nosač, stvoren ciljno da prebrodi prazan prostor između dva ili više oslonca, formirajući gredni sistem. Izražena dimenzija joj je dužina, dok druge dve – širina i visina – čine poprečni presek grede. Raspon grede je centralno rastojanje između susednih oslonaca.
FUNKCIJA: Greda je linijski nosač koji prima aksijalna opterećenja, opterećenja savijanja, smicanja i torzije i prenosi ih do oslonaca (stubova, zidova).

## Slide 15: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
1.4. PLOČA
DEFINICIJA: Ploča je površinski, ravan nosač čije su dve dimenzije, dužina i širina, izrazito veće od treće, debljine.
FUNKCIJA: Ploča svojom površinom prima opterećenja upavna na ravan ploče i prenosi ih (kontinualno) na oslonce (zidove, grede ili stubove). Koristi se za konstrukcije krovova, međuspratne konstrukcije, stepeništa, podeste, temelje itd. Konstruktivno, ploča prihvata aksijalna opterećenja u svojoj ravni te momente savijanja i smicanja u jednom ili oba ortogonalna pravca.

## Slide 16: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
1.5. DRUGI ELEMENTI KONSTRUKCIJE
krovne konstrukcije
krovovi
zatege
Ukrućenja
površinski nosači...

## Slide 17: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
2.1. MASIVNI SISTEM
Formira se od masivnih (punih) vertikalnih nosećih elemenata – zidova. Zavisno od pravca postavljenih zidova, u dva ortogonalna prvca, postoje podužni i poprečni masivni zidovi i u tom smislu podužni i poprečni masivni sitem. U praksi je neophodna kombinacija oba pravca pružanja zidova kako bi objekat imao formiranu krutost.
Kod podužnog sistema potrebno je najmanje tri zida za formiranje objekta: 2 fasadna, spoljna i 1 srednji, unutrašnji , koji su paralelni sa glavnom fasadom zgrade.

## Slide 18: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
Kod poprečnog masivnog sistema noseći zidovi se postavljaju normalno – upravno na glavnu fasadu (tj. popreko na dužinu zgrade).
DEFINICIJA: Sistem gradnje u zgradarstvu gde se kao vertikalno noseći elementi konstrukcije javljaju isključivo zidovi. Horizontalno noseći elementi konstrukcije mogu se formirati tako da budu (pravilo, u novije vreme) ili ne budu beskonačno kruti u svojoj ravni. Zidovi mogu biti armiranobetonski i zidani (u tom slučaju pravilo je da imatju sistem horizontalnih i vertikalnih AB srklaža). Zidovi od čelika i drveta iako su teorijski mogući veoma se retko primenjuju.
FUNKCIJA: Pored, osnovne, funkcije nošenja, masivni zid svojom oblikom i položajem definiše prostor zgrade iznutra ispolja.
Masivni sistem je (i dalje) poglavito zastupljen u stambenoj izgradnji.

## Slide 19: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
2.2. SKELETNI SISTEM
Sastavljen je od vitkih vertikalno nosećih elemenata – stubova i greda (rigli) sa obaveznim delimičnim dodatkom masivnih, zidnih elemenata za ukrućenje (posebana zidna platna i lifotvska i stepenišna jezgra).
DEFINICIJA: Sistem gradnje u zgradarstvu gde osnovne i pretežne vertikalno noseće elemente konstrukcije predstavljaju stubovi. Noseći elementi se formiraju rasterski i ne zatvaraju prostor svojim dimenzijama.
Prednost sistema je što zauzima mnogo manje površine u osnovi zgrade, često samo 5% osnove, a to povlači fleksibilnost i veće iskorišćenje unutrašnjeg prostora unutar rastera konstrukcije, mogućnost većih raspona, veće visine zgrada (lakša konstrukcija), kao i adaptibilnost prostora.

## Slide 20: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
Horizontalno noseće elemeni zgrade su grede (rigle) i/ili ploče. Ukupno, horizontalno noseći elementi konstrukcije moraju da budu beskonačno kruti u svojoj ravni.
FUNKCIJA: Stubovi se formiraju kao vertikalni noseći elementi konstrukcije (oslonci) za tavanice ili grede i lukove na koje se oslanjaju tavanice, krovove i dr. Usled same forme stuba, skeletna konstrukcija je vitkija (značajno manje kruta), te je neophodno da stubovi i horizontalni noseći elementi (grede, tavanice i sl.) sa (zidnim) ukrućenjima čine jedninstvenu celinu u konstruktivnom i statičkom pogledu. Strogo gledano isključivo skeletni sitem nije moguć.

## Slide 21: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
Skeletni sistem se danas najviše koristi u industrijskoj gradnji i gradnji poslovnih zgrada, jer omogućuje povećane raspone, velike slobodne pokrivene površine, velike slobodne otvore, svetlosne površine i visine i odgovara savremenoj tehnologiji građenja.

## Slide 22: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU

## Slide 23: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
2.3. MEŠOVITI SISTEM
Kombinacija masivnog i skeletnog sistema, pri čemu masivni deo daje horizontalnu krutost objektu. Može se primeniti i kod monolitne i kod montažne gradnje.
Potrebna je veoma velika opreznost u formiranju i projektovanju ovakvih konstrukcija.
Ovakav sistem je zabranjen ili se ne preporučuje.
3.1. MONOLITNI SISTEM
U potpunosti se gradi od osnovnih građevinskih materijala na samom gradilištu. Ovaj sistem se odnosi na celokupnu konstrukciju formiranu na licu mesta, „monolitizacijom“ od osnovnih građevinskih materijala. Zidanje se vrši od osnovnih elemenata zidanja (cigle, blokivi...) a betoniranje se u oplati formiranoj i montiranoj na gradilištu.

## Slide 24: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
3.2. MONTAŽNI SISTEM
Industrijalizovan način građenja. Primenjuje se kad se gradi veći broj (serija) objekata sa istim ili vrlo sličnim elementima.
Delovi se proizvode u pogonima ili specijalizovanim fabrikama.
Najviše se primenjuje u stambenoj gradnji, u gradnji industrijskih objekata i drugih tipskih objekata. Veći delovi zgrade izgrađuju od serijskih elemenata, industrijski proizvedenih izvan gradilišta, koji se mehaničkom montažom ugrađuju u objekat. Koristi se i kod masivnog i kod skeletnog sistema. Teoretska prednost ovog načina gradnje je u ekonomičnosti i brzini realizacije. Montažnim načinom gradnje mogu biti obuhvaćeni linijski, površinski i prostorni elementi. Strogo gledano čist montažni sistem ne postoji. Čest i popularan način građenja u vreme industializacije u građevinskoj delatnosti sedamdesetih i osamdesetih godina.

## Slide 25: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU
3.3. POLUMONTAŽNI SISTEM
Kombinacija prethodna dva načina, sa svim varijacijama stepena primene montaže u izgradnji objekta. Deo ili delovi konstrukcije zgrade se monolitno izvodi na licu mesta, a deo od prefabrikovanih elemenata, koji se montiraju na objekat, sa ili bez naknadne monolitizacije. Razlikuju se postupci takozvane “suve” i “mokre” montaže. Najčešće primenjivani sistem polumontažnog građenja kod nas je sistem takozvanih LMT tavanica.

## Slide 26: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU

## Slide 27: 2.2. ELEMENTI IZGRADNJE I ZAVRŠNI RADOVI U GAĐEVINARSTVU

## Slide 28: 2.3. TEHNOLOGIJA ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSVU
Građevisnki radovi
Karakteristični procesi , međusobno odvojeni , povezani u fazama
mehanizovani
ručni
Građevinske mašine , električni radovi ,alati
Radovi se mogu izvoditi u pogonima i montirati ili na licu mesta

## Slide 29: 2.3. TEHNOLOGIJA ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSVU
Građevisnki radovi
Karakteristični procesi , međusobno odvojeni , povezani u fazama
mehanizovani
ručni
Građevinske mašine , električni radovi ,alati
Radovi se mogu izvoditi u pogonima i montirati ili na licu mesta

## Slide 30: FUNDIRANJE
VRSTE FUNDIRANJA :
plitki temelji i duboki temelji
VRSTE PLITKIH TEMELJA
Trakasti temelji
Temelji samci
Temeljni nosači (kontragrede)
Temeljni roštilji
Temeljne ploče

## Slide 31: FUNDIRANJE
VRSTE DUBOKIH TEMELJA
Temelji na šipovima
Duboki masivni temelji
3. Temelji na bunarima
4. Temelji na kesonima

## Slide 32: 2.4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI ODOBRENI ZA POTREBU
FIZIČKO MEH.OSOBINE
Čvrstoća na
Pritisak
Zatezanje
Savijanje
Smicanje
Torziju
Zamor materijala
Žilavost materijala
KONSTRUKTIVNE OSOBINE
Tvrdoća materijala (puzanje, utiskivanje, odskok)
Otpornost na habanje (habanje, struganje)
Koeficijent konstrukcione povoljnosti
(odnos čvrstoće materijala i zapreminske mase)

## Slide 33: 2.4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI ODOBRENI ZA POTREBU
TEHNOLOŠKE OSOBINE
kod metala: savijanje, uvijanje izvlačenje zavarljivost, i sl.
kod betona: konzistencija
kod gline: plastičnost
REOLOŠKE OSOBINE MATERIJALA
Skupljanje , tečenje, relaksacija materijala

## Slide 34: 2.4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI ODOBRENI ZA POTREBU
ISPITIVANJE MATERIJALA
BEZ RAZARANJA
Metoda ultrazvuka
Metoda gama zračenja
Metoda neutronskog zračenja
Metoda merenja površinske tvrdoće
Magnetna metoda
Vibraciona metoda
PREDNOSTI:
• Očuvanje celine elementa
• Veliki broj mernih mesta
• Višekratno ponavljanje merenja
• Skraćuje vreme merenja
• Merenje i na standardnim uzorcima materijala
NEDOSTACI:
• indirektni rezultati ispitivanja

## Slide 35: 2.4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI ODOBRENI ZA POTREBU
Oblast se reguliše
ZAKONOM O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI
PRAVILNICI
STANDARDI
SVI MATERIJALI KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINARSTVU MORAJU BITI ATESTITRANI
ATESTI USAGLAŠENI SA SRPS
KONTROLA KVALITETA U AKREDITOVANOM TELU
DOKAZ KVALITETA (ATESTI)
DOKAZ NEŠKODLJIVOSTI
UPITSTVA (a transport ,skladištenje ,ugradnju,održvanje, zaštitu od oštećenja, upotrebu)
ČUVANJE ATESTA _ TRAJNO (GARANTNI ROK)

## Slide 36: 2.5. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE U OBJEKTIMA
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
INSTALACIJE VODOVODA /PITKA ,TEHNIČKA I HIDRANTAKSA(PPZ)/
KANALIZACIJE/ FEKALNA I NEFEKALNA _KIŠNA /
2. ELEKTRO INSTALACIJE
JAKE STRUJE /ELEKROENERGETSKE /
SLABA STRUJA /TELEKOMUNIKACIJE ,SIGNALNE /
3. TERMO-TEHNIČKE INSTALACIJE/GREJANJE , KLIMATIZACIJA, VENTILACIJA/
4. MAŠINSKE INSTALACIJE/ LIFTOVI,POŽARNI SISTEMI –SPRINKLERI,PUMPE.../
5. PROCESNE INSTALACIJE_ tehnološke instalacije za goriva i tečni naftni gas na benzinskim stanicama (inženjering, realizacija, puštanje instalacija u rad, testiranje i probni rad, isporuka i servisiranje procesne opreme)

## Slide 37: Lorem ipsum