## Slide 1
UVOD U GRAĐEVINARSTVO
Snežana Anđušić dipl.ing.arh.
Sudski veštak,
Lic.procen.nepokretnosti
ukupno XVII časova
STRUČNA OBUKA ZA PROCENITELJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
V DEO

## Slide 2
III Postupak gradnje:
3.1. Građevinski projekat
3.2. Građevinska dozvola
3.3. Upotrebna dozvola, prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu
3.4. Promena namene objekta
3.5. Rušenje objekta

## Slide 3
GRAĐEVINSKI PROJEKAT
tačnije je reći projektna dokumentacija
- čini skup crteža, opisa, proračuna (npr. statičkih, hidrauličkih i dr.), analize cena, organizacije gradilišta (za veće objekte), cenovnika i predračuna radova, tehničkih opisa radova, tehničkih i opštih uslova i detalja za izvođenje kojima je predstavljen novi i /ili postojeći građevinski objekat koji treba izgraditi, dograditi, adaptirati, rekonstriusati a koji služi kao osnova za dobijanje dozvola i izvođenje pojedinih građevinskih i drugih radova.
Radi se na osnovu urbanističkih parametara (ili za potrebe izvedenog stanja) u skladu sa projektnim zadatkom koji je potpisan od strane investitora a sve u skladu sa zakonom, pravilnicima, odlukama i standardima , prema važećoj proceduri, međusbno usglašenih u svim svojim fazama.

## Slide 4
Projekti se izrađuju u skladu sa dogovorenim rokovima a na osnovu podataka sa terena i dokumentacije koja je preduslov za njihovu izradu.
Projektnu dokumentaciju elektronski potpisuju odgovorni projektanti (licencirani inženjeri IKS) i odgovorna lica u pravnom licu projektanta
Detaljno su tipovi projekata objašnjeni u prvom delu predavanja kao i građevinska dozvola, upotrebna dozvola procedura i potrebna dokumentacija.
Sve faze u izradi dokumentacije potpisu odgovorni licencirani inženjeri (IKS) dok autor projekta ne mora da bude licencirani inženjer.
Komisija za tehnički prijem može biti sastavljena od licenciranih projektana i izvođača sa istom licencom kao i potpisnik faze projekta koji se kontroliše.
Treba samo napomenuti da je moguće da objekat može biti pušten u probni rad koji može trajati najviše 1 godinu (najčešće zbog ispitivanja instalacija, provera stabilnosti, bezbednosti ..Član 157 Zakona o pl. i izgr.)

## Slide 5
PROMENA NAMENE
Promena namene objekta se najčešće radi uz izvođenje građevinskih radova
(potrebe za prostorom su različite, u zavisnosti od delatnosti i namene)
Radovi se izvode na osnovu Rešenja koje izdaje lokalna samouprava u skladu sa dokumentacijom koja zavisi od obima radova.
Pri promeni namene objekta mora se regulisati doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ukoliko se stambeni pretvara u poslovni prostor, ili pomoćni u stambeni ili poslovni prostor.

## Slide 6
RUŠENJE OBJEKTA
uglavnom se radi na osnovu elaborata ukoliko je obimnije ili na način predviđen projektnom dokumentacijom a za potrebe :
- izgradnje novog objekta
- iz bezbednosnih razloga jer je sklon urušavanju i opasan za zdravlje i bezbednost ljudi ili predstavlja opasnost za druge objekte ili bezbednost saobraćaja ili zbog nemogućnosti legalizacije, sve prema nalogu inspekcije i na osnovu Rešenja o rušenju

## Slide 7
IV UVOD U PROCENU TROŠKOVA
4.1. Opšti koncepti, vrste procene troškova
4.2. Pravila za izradu predmera i predračuna
4.3. Primena procene troškova

## Slide 8
- sagledavamo ukupne aktivnosti i troškove tokom građenja, tok građenja i pregled troškova po fazama toka gradnje i to hronološki.
- u isto vreme investicioni troškovi predstavljaju vrednost objekta po troškovnoj metodi
- troškovi gradnje se koriste kod analiza investicija, poravnanja, procene nezavršenih objekta, odšetenih zahteva (klejmova ) poravnanja...
Postupak je složen, sastavljen od raznih parametara koji nisu standardizovani i ujednačeni, zavise od mnogo faktora i jedinstveni su za svaku nepokretnost.
Za ovaj metod potrebna je visoka stručnost, pažnja i poznavanje problema gradnje i procedure kao i specifičnosti svake lokacije, kako ne bi došlo do zabluda i greški.

## Slide 9
- prvenstveno treba usvojiti površinu koja je merodavna za potrebe obračna
bruto površina objekta/ neto površina obračunski koeficijent ukoliko ne postoji projekat
konačni rezultati (vrednosti) se mogu izraziti i po jedinici korisne površine (prodajne)
Izgradnja se tretira do nivoa opreme i dizajna objekta
Oprema je samo uslovno,,nekretnina" i njenu vrednost treba tretirati odvojeno u proceni vrednosti (troškova)
Dizajn objekta ima vrlo nizak procenat vrednovanja na tržištu nekretnina, vrednosti se mogu kretati u veoma širokim rasponima i ovu vrednost treba tretirati posebno.

## Slide 10
TROŠKOVI HRONOLOŠKI:
Troškovi pribavljanja lokacije
Troškovi pribavljanja lokacijskih uslova (sa troškovima ceop-a, uslova, LN..)
Troškovi projektovanja (sa svim istražnim radovima, geodetskim i geološkim)
Troškovi inženjeringa u fazi formiranja tenderske dokumentacije i izbora izvođača
Participacije JKP
Troškovi dobijanja građevinske dozvole
Ugovor i naknade za gradsko građevinsko zemljište (način plaćanja)
Troškovi građenja
Direktni troškovi građenja
Indirektni troškovi građenja

## Slide 11
Troškovi tehničkog prijema i uknjižbe
Razni troškovi i provizije, takse ( pravni )
Nepredviđeni troškovi
Rizik i profit investitora
Vremensko smicanje troškova i prihoda

## Slide 12
Troškovi pribavljanja lokacije
Ovde stoji pretpostavka da je investitor već odabrao lokaciju, proverio pravni status, sagedao HABU i da mu svojim parametrima lokacija odgovara i da je zainteresovan za kupvinu, sa namerom da investira u izgradnju objekta .
(vrednost je utvrđena nakon analize mogućnosti za gradnju) 10%-35% od prodajne vrednosti u zavisnosti od investicije i mogućnosti gradnje. Vrednosti parcele najekskluzivnijih lokacija mogu često i znatno da premaše gornje granice procenta.
Kupac koji namerava da kupi lokaciju sa postojećim objektom za izgradnju novog objekta, vrednovaće postojeći objekat na placu samo onoliko koliko mu kvadratura tog objekta umanjuje troškove plaćanja korišćenja gradskog građevinskog zemljišta a umanjeno za troškove rušenja objekta.

## Slide 13
Vrednost objekta na parceli koja se kupuje, a za koji kupac nije zainteresovan maksimalno se može proceniti troškovnom metodom sa uračunatom amortizacijom. Ovu varijantu kupac razmatra samo ako je izuzetno zainteresovan ili na drugi način prinuđen da vrednuje lokaciju, a ne može je dobiti po ceni svoje investicione procene.
Cena parcele
Provizija agencije za posredovanje
Troškovi advokata
Eventualni troškovi rešavanja imovinskih odnosa
Eventualni troškovi preparcelacije, urbnističkog projekta

## Slide 14
INVESTITOR JE PREDHODNO SAGLEDAO :
Geološko geomehaničke uslove (opis uređenosti i oblika parcele, prosečna kota terena, postojanje podzemnih voda, sastav zemljišta i nosivost zemljišta, dubina fundiranja, mogućnost izrade privremenih puteva, ograničenje u primeni pojedinih mašina, geomehanički elaborat)
Klimatsko meterološke uslove
Uslove saobraćajnica i transporta (uslovi spoljnog i unutrašnjeg transporta)
Uslove snabdevanja vodom i energijom (instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije toplovoda, elektroinstalacije, telefonske instalacije, gasne instalacije)
Uslove snabdevanja građevinskim materijalom
Uslove za upotrebu postojećih objekata i/ili postavljanje novih privremenih objekata na gradilištu
Uslove obezbeđenja radnom snagom

## Slide 15
I korak
- Urađen u analizi pre kupovine informisanjem o mogućnostima
II korak
- zvanična potvrda pribavljanjem: Informacije o lokaciji - cena 35 €
- geodetsko snimanje - 100 € -150 €
- geologija 400-1000 €
troškovi idejnog rešenja - 2 € / bruto površini
Troškovi pribavljanja lokacijskih uslova
Dobijanjem lokacijskih uslova poznati su parametri i stekli su se uslovi za početak projektovanja objekta na lokaciji.

## Slide 16
Uslovi za projektovanje instalacija (Vodovod i kanalizacija, elektroinstalacija, PTT, gasna instalacija, grejanje). Troškovi zavise od vrste i namene objekta, uslovi se u objedinjenoj proceduri dobijaju od nadležnih JKP plaćaju)
oko 1,5 €/m² za uslove za manje projekte oko 100 €
Kopija plana parcele 20 €
Kopija katastra podzemnih instalacija 20 €.... 50€ ...500e...
Eventualni, konzervatorski uslovi 200 €
Takse za izdavanje lokacijskih uslova
Objekti do 400 m² bruto ...100 €, zavisi od klase objekta
Ovi troškovi variraju u zavisnosti od raznih odluka i cenovnika.

## Slide 17
PROJEKTOVANJE :
Cena projektovanja se kreću od 10 – 25 €/m² (PGD) po BRGP koji se projektuje
Varijacije cena najviše zavisi od: mesta u kome se radi ( Beograd je najskuplji a unutrašnjost jeftinija, razlike mogu biti znatne)
Vrste objekta koji se projektuje i da li je cena sa ili bez slanja projekata i podnošenje zahteva preko CEOP-a. Ime arhitekte je bitno...
Generalno, cene projektovanja kod nas su niske, a takav je često i kvalitet projekata, pa i sama svest investitora o potrebi za kvalitetnim projektima u procesu investicije i građenja.
Projektna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole (u zavisnosti od vrste i namene objekta) sadrži:
Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
Spoljna tehnička kontrola 100 € ili 2 (više) €/m² BRGP
(zavisi od broja projekata )
Troškovi dobijanja građevinske dozvole 200-500 €

## Slide 18
Projekat za izvođenje (PZI) 5 -15 € /m² po BRGP
Projekat rušenja 100 € -1,5 € m²
Projekat pripremnih radova 100-500€
Jasno je da ove cene značajno variraju i treba ih pažljivo sagledavati
Troškovi inženjeringa u fazi formiranja tenderske dokumentacije i izbora izvođača-
U ovom obimu sagledavanja investicionog postupka prepoznaćemo poslove inženjeringa u fazi tenderskog postupka.
Inženjering u investicionom postupku je moguće posmatrati i šire kao vođenje, nadzor i upravljanje kompletnim investicionim postupkom od pribavljanja lokacije do upotrebne dozvole i održavanja objekta.

## Slide 19
Tenderski postupak je inženjerska operacija kojom se definiše obim, faze i dinamika izgradnje objekta, prema tome definiše tenderski predmer i druga tenderska dokumentacija; na osnovu ponuda i odgovora na tendersku dokumentaciju bira se izvođač. Konačni proizvod tenderskog postupka je ugovor o izvođenju.
Praksa pokazuje da se pravilnim sagledavanjem obima posla, formiranjem pravilne dokumentacije i dobrim vođenjem postupka, odabirom optimalnog izvođača i konačno, kvalitetnim ugovorom postižu najveće uštede u procesu izvođenja objekta.
U ukupnoj investiciji razlike u ceni mogu biti i veće od 20% (do 40% samo u troškovima izgradnje objekta) usled ne postojanja dobrog inženjeinga .
Ugovor o izvođenju objekta pored tačno specificiranog obima radova, cene i načina plaćanja, mora precizno da definiše prava i obaveze investitora i izvođača na način da su oba maksimalno zaštićeni. Bitan deo ugovora su rokovi i dinamika građenja.
Ugovaranje na bazi FIDIC-a.

## Slide 20
Predračun baziran na tenderskom predmeru je najčešće deo ugovora.
Tenderski predmer razlikuje se od projektantskog, baziran je na izvođačkom projektu, obuhvata sve radove na objektu po fazama i postavljen je tako da tokom izvođenja radova može da se prati napredak radova i finansijski tokovi.
Trošak inženjering postupka u ovoj fazi predstavlja eventualna izrada parcijalnih izvođačkih projekata, pre svega konstrukcije, kako bi se formirao tenderski predmer 2-10 €/m² BRGP
Vrednost inženjeringa u vođenju tenderskog postupka, takođe, nije određena i definisana u našim uslovima.
Kreće se od 5-12 €/m² pa do 3-5-10% investicije kod većih projekata i specifičnih uslova i inženjeringa za ceo postupak uključujući i nadzor i finansijsko praćenje gradnje.

## Slide 21
Saglasnost protivpožaraca:
do 1000 m² bruto - 400 €
1000 do 5000 m² - 800 €
preko 5000 m² - 1200 €
Ugovor sa JKP ,,Beogradske elektrane” - cena saglasnosti i priključka: 35-45 €/m² grejne površine, zavisno da li investitor sam izvodi radove za trasu ili radove izvodi JKP
10 €/m² grejne površine korišćenje tople vode (ako ima uslova)
Ugovor sa Telekomom Srbija - cena saglasnosti i priključka je 1 din, ostali plaćaju postavljanje ormana na godišnjem nivou (sbb, orion....)

## Slide 22
Ugovor sa EDB
Cena saglasnosti i priključka određuje se po instalisanoj snazi koja je projektovana po brojilu: oko 800€-1000 € /stan, bez napojnog voda i trafostanice (min...10.000 €)
Ugovor sa JKP ,,Vodovod i kanalizacija”
Cena saglasnosti i priključka vodovoda i kanalizacije se određuju kao i za uslove za projektovanje, zavise od namene i površine objekta ali se mogu proceniti za oba projekta na nivou cca 10 € /m² bruto površine objekta.
Naknada za GGZ se ugovara sa direkcijom za građevinsko zemljište lokalne samouprave i predstavlja naknadu za uređenje i opremanje gradskog građevinskog zemljišta (uređenje magistralne, primarne i sekundarne komunalne infrastrukture)
Naknada se ugovara u odnosu na neto površinu. Postoje razni modaliteti plaćanja, popust od 30% ako se plaća odmah. Rok plaćanja je do tehničkog prijema ili potpisan ugovor i hipoteka.

## Slide 25
TROŠKOVI GRAĐENJA
Razlikujemo dve vrste troškova:
Direktne troškove građenja, odnosno - vrednost radova prema ugovoru o izvođenju i
Indirektne troškove građenja - prateće troškove koji nisu obuhvaćeni ugovorom sa izvođačem radova
Tradicionalna podela radova na izvođenju objekta:
Građevinski radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Armirački radovi
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Tesarski radovi
Izrada i montaža čeličnih konstrukcija
Krovopokrivački radovi
Građevinsko zanatski radovi
Fasaderski radovi

## Slide 26
Gipsarski radovi
Spoljna stolarija i bravarija
Stolarski radovi - unutrašnja stolarija
Bravarski radovi
Limarski radovi
Keramičarski radovi
Teracerski radovi
Parketarski radovi
Molersko-farbarski radovi
Tradicionalna podela radova na izvođenju objekta
Izrada završnih i industrijskih podova
Staklorezački radovi
Razni građevinsko-zanatski radovi
Završni radovi
Instalaterski radovi
Instalacije ViK
Elektroenergetske instalacije
Telekomunikacione i signalne instalacije
Mašinske instalacije
Gasne instalacije

## Slide 27
Gasne instalacije
Instalacije i ugradnja liftova i pokretnih traka
Modifikovana podela radova na izvođenju objekta - bolje odgovara tehnologiji i dinamici građenja, preciznije definiše ugovaranje i praćenje finansijskog toka gradnje, kontroliše primenu faktora režije, manje varira u procentima ušešća u ukupnoj ceni objekta.

## Slide 28
Pripremni radovi
(radovi formiranja gradilišta, rušenja i uređenja terena, obezbeđenja iskopa i zaštite susednih objekata, formiranje gradilišnih priključaka)
Građevinski i drugi radovi do formiranja konstrukcije
(zemljani radovi, betonski, armiranobetonski, zidarski radovi, sa ili bez delimičnih radova malterisanja i košuljica, izrada i montaža čeličnih konstrukcija, tesarski, krovopokrivački i delimični izolaterski radovi, neophodni instalaterski radovi u fazi građenja i izrada spoljne instalacije do objekta)

## Slide 29
Građevinsko-zanatski radovi
od formiranja konstrukcije do nivoa dizajna i opreme
(delimični zidarski i izolaterski radovi, podopolagački, gipsarski, bravarski, keramičarski, stolarski radovi, fasaderski radovi, fasadna stolarija, molerski i molersko farbarski radovi... radovi završnog čišćenja objekta... sve do nivoa dizajna)
Instalaterski radovi u okviru objekta
(elektroenergetske instalacije, telekomunikacione i signalne instalacije, liftovi i pokretne trake, vodovod i kanalizacija, mašinske instalacije, instalacije grejanja, gasne instalacije)

## Slide 30
Spoljno uređenje, ograda i hortikultura
(svi radovi na uređenju placa, prilazni putevi i saobraćajnice, parking mesta kao i svi građevinski i zanatski radovi na konstrukcijama koje nisu deo osnovne konstrukcije objekta, ulazna stepeništa, ograde, trotoari...)

## Slide 31
DIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA
Vrednost direktnih troškova građenja određuje se postupkom kalkulacije cene po vrstama radova, pozicijama i količinama kakve su date u (tenderskom) predmeru radova.
Postupak kalkulacije teče sledećim tokom:
Opis pozicije i sama pozicija je definisana u predmeru radova. Pozicija radova je osnovna jedinica kalkulisanja cene radova.
Predmer radova je deo tehničke dokumentacije, u kojem su proračunate količine radova za ceo objekat.
Sve te količine treba da su svrstane po vrstama radova i po tehnološki logičnom redosledu.

## Slide 32
Za predmer radova postavljaju se sledeći zahtevi:
– tačnost proračuna
– kvalitetan i precizan opis pozicije radova koji se može sagledati u projektu i čija se količina može prepoznati
– sagledavanje svih ukupnih radova na izgradnji objekta
– logičan raspored po vrstama radova i pozicijama
Normativ je vreme potrebno kvalifikovanom (obučenom) radniku ili definisanoj grupi radnika, odgovarajuće struke, da po određenom postupku i redosledu radnih operacija, određenom vrstom materijala, određenim alatima i mašinama, u normalnim uslovima okruženja, uz normalno zalaganje i zamor izvrši tačno određen posao (jediničnu meru date pozicije).
Standardi daju utroške materijala i vreme rada građevinskih mašina za jediničnu meru date pozicije.
Resursi u garđevinarstvu su: radna snaga, građevinski materijali i građevinske mašine.

## Slide 33
Cene resursa
U Srbiji ne postoji institucija koja prati i sistematizuje cene resursa u građevinarstvu.
Postojao je pokušaj na nivou Ministarstva građevina 1999. godine. Vrlo je nezahvalno davati neke cene resursa. Cene se razlikuju od objekta do objekta i od sezone do sezone.
Cene radne snage kreću se oko 15-30-50 €/dan
bez plaćanja režija – neretko i više .

## Slide 34
Cene građevinskih materijala određuje tržište.
Cena časa rada mašine predmet je analize za svaku mašinu, iako postoje tržišni parametri.
Normativi i standardi za poziciju radova ili analiza pozicije treba da odrede potrebne resurse za jediničnu meru
Norma časovi radnika: predstavljaju broj norma sati (vreme) jednog ili grupe radnika različitog stepena kvalifikacije za izradu jedinice mere pozicije radova. Norma časovi radne snage množe se režijskim faktorom kompanije kako bi se dobila realna vrednost radne snage na poziciji. Svi režijski troškovi predstavljeni su samo kroz troškove radne snage.
Utrošak materijala: definiše utrošak svih potrebnih građevinskih i pomoćnih materijala za izradu jedinice mere pozicije radova.
Normiranje (utrošak vremena) i spisak potrebnih građevinskih mašina za izradu jedinice.

## Slide 35
Faktor režije, koji uvećava bruto cenu norma časa radnika obuhvata:
- kompanijske troškove
- tehničko i drugo osoblje na gradilištu
- troškove ishrane i smeštaja radnika
- amortizacija sitnog alata i opreme radnika
- rizik kompanije
- zaradu kompanije
Ovu vrednost treba pretpostaviti na minimum 2,5% a često i više.
Svi režijski troškovi predstavljeni su samo kroz troškove radne snage.
Cena časa rada mašine računa se, sa i bez rukovaoca, pri čemu osim relane potrošnje goriva, maziva i obaveznih periodičnih servisiranja mašine, treba uračunati amortizaciju same mašine i njenih vitalnih delova kao i jednokratne troškove transporta, eventualne montaže i demontaže mašine.

## Slide 36
Postupak normiranja pretpostavlja da opis pozicije potpuno odgovara utvrđenoj normi odnosno da se norma i standard tačno odnose na opis pozicije kakva je data predmerom.
Ovo je redak slučaj.
U slučaju da pozicija odstupa od normom propisane ili nije sadržana u normativima potrebno je uraditi analizu pozicije, problemi u primeni ako ne postoje pozicije u normama.
Razne interne norme velikih firmi i pokušaji formiranja istih retko su davali primenjive rezultate.
Predračun radova je pisani dokument koji čine: pozicije i opisi svih radova, jedinične mere, količine, jedinične cene (formirane postupkom kalkulacije), ukupne cene po pozicijama, zbirovi i međuzbirovi po vrstama radova i ukupno.
Predračun radova se prikazuje bez PDV-a

## Slide 37
Usaglašeni predmer radova i njegova vrednost najčešće predstavljaju osnovne parametre ugovora.
Predračunska vrednost predstavlja vrednost ugovora odnosno vrednost direktnih troškova građenja.
Pravilnu računicu ili ugovaranje remete ugovori po jedinici mere i praksa naknadnih radova koji se javljaju usled nedostataka u projektu, nedovoljno dobrog tenderskog postupka i nedovoljnog sagledavanja obima radova, želje izvođača da dobije posao nerealno niskim cenama...
Ove pojave po pravilu dovode do brojnih nesporazuma na relaciji investitor-izvođač i mogu znatno da utiču na visinu troškova građenja.

## Slide 39
Kao što se vidi ovaj proračun je složen, spor i podložan (krupnim) greškama ukoliko ga ne radi kvalifikovana osoba.
Najčešći način formiranja cena u građevinarstvu je iskustveni, empirijski i samo delimično zasnovan na stvarnom kalkulisanju pozicija radova.
Pri ugovaranju, ponuda izvođača bez potpune metodike kalkulisanja dovodi do povećanja uračunatog rizika, rezultira višim cenama i eventualnom, nekonkurentnošću na tenderu.
Za većinu slučajeva u okviru prakse koja vas očekuje, dovoljno je da poznajete osnovne parametre cena i njihove odnose po vrstama radova .
U podrumskim i mašinskim prostorijama te prostorijama garaže, prirodno ventilisane, procenat učešća zanatskih i instalaterskih radova manji je i do 60%.
Kod duboko ukopanih objekata u urbanim zonama koji traže konstruktivnu zaštitu iskopa, cena se povećava za 50..150... €/m².

## Slide 40
Cenu povećavaju i posebne liftovske kosntrukcije, konstrukcije liftova za parkiranje, trafostanice...
Poslovni i školski objekti, hoteli, bolnice, imaju nešto drugačiji procenat učešća radova od stambenih objekata, uglavnom povećanjem procenta instalaterskih radova. Ove objekte treba obračunavati do nivoa dizajna i opreme.
Industrijski objekti imaju znatno povećan procenat grubih građevinskih, uglavnom u odnosu na zanatske radove. Procente učešća instalacija u industrijskim objektima nije lako uopšteno predvideti jer značajno zavise od namene.

## Slide 41
INDIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA
NADZOR.
Troškovi nadzornog organa na gradilištu se kreću od 1-1,5% ugovora o građenju objekta (direktni troškovi građenja) za značajne objekte i velike investicije, do cca 1500 € mesečno, ako je potreban nadzor sve vreme na gradilištu, ili 300-600 € mesečno ako nadzor gradilište obilazi samo po potrebi.
Inženjering troškovi praćenja ugovora i plaćanja.
Ovi troškovi su 150-500€ pa i više, po periodičnoj situaciji plaćanja, zavisno od veličine i vrste objekata.
Geodetski snimci, kontrole, atesti, priključci i saglasnosti.
Merenje temelja - 100 € + takse za CEOP, gradska , republička
Najmanje 5 geodetskih snimaka objekta tokom gradnje, merenje repera tokom gradnje 500 €.....
Kontrole, priključci i saglasnosti JKP sadržani su u participaciji.
Atesti svih materijala i sklopova ugrađenih u objekat moraju biti uračunati u cenu radova i biti prikazani kroz direktan trošak.
Gradilišni priključci i utrošak energije
Gradilišne priključke obračunati kroz pripremne radove gradilišta i tretirati kao direktne troškove
struja :0,15 € / m² mesečno leti, 1,00 € / m² mesečno zimi, ako se izvode radovi unutra
voda oko - 30 € mesečno
internet oko - 20 € mesečno

## Slide 42
TROŠKOVI TEHNIČKOG PRIJEMA
Projekat izvedenog stanja (PZI) u skladu sa uslovima
Vrednost ovog projekta zavisi od stepena izmena i može se proceniti od 2 €/m² pa naviše.
Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom.
Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom. Formira se stručna komisija za tehnički prijem objekta. Ukupni troškovi komisije i taksi koje je potrebno platiti kreću se na nivou 1,5-3€/m² pa i više, u zavisnosti od vrste i pre svega, opreme objekta.
geodetski elaborat posebnih delova 50 € po posebnom delu
geodetski snimak podzemnih instalacija 100-150 €
geodetski snimak izvedenog objekta 100-150 €
energetski pasoš 200-400 €, zavisi od objekta

## Slide 43
RAZNI TROŠKOVI I PROVIZIJE
Iako se ovi troškovi naizgled ne prepoznaju u strukturi troškova, ne treba ih nikako potceniti.
RIZIK
S obzirom da su ugovori u građevinarstvu i sama vrednost građevinskih objekata visoki, rizik predstavljaju bančine garancije, kamate koje prate finansiranje projekta i penali koji su propisani ugovorom za nepoštovanje roka ili za nekvalitetno završen i nezavšen posao.
Uobičajena je praksa kojom investitor zadržava deo plaćanja (3-5%) na ime garancije da će izvođač ostati u poslu do kraja projekta i izvršiti sve poslove predviđene ugovorom. Garancija, takođe, zadržava deo plaćanja (3-5%).
VREMENSKO SMICANJE TROŠKOVA I PRIHODA
Za investitora predstavlja vrednost novca; odnos izgubljene dobiti u zarobljenom kapitalu i kamata koje opterećuju projekat u odnosu na ukupnu dobit od investicije.
Bitan je i vremenski odnos uloženog i povraćenog novca kroz avansnu prodaju i prodaju unapred.

## Slide 44
Za izvođača je bitan avans na vrednost ugovora.
Po pravilu izvođač zahteva veći avans jer mu to daje finansijsku sigurnost tokom gradnje.
Problemi nastaju pri kraju radova kada izvođač ostane bez akumulacije a priliv novca je umanjen.
Ovaj problem je utoliko veći ukoliko je veći procenat avansa.
PRIPADAJUĆI POREZI I TAKSE
Za investitora predstavlja značajan deo ukupnih troškova i veoma je važno da tokom investicije kontroliše svoja poreska davanja.
U našim uslovima poreska davanja umnogome zavise od toga da li investitor nastupa kao pravno ili fizičko lice.
Troškovi dažbina ne podležu plaćanju PDV-a.
PROFIT INVESTITORA 10-15%